Российская Академия Наук, Уральское отделение

Институт геофизики

Лаборатория сейсмометрии

### Сейсмическая станция						(Патент RU 2248592 C1)

#### СИНУС

##### ОПИСАНИЕ

	Сейсмические станции "СИНУС" являются многоканальными, высокочувствительными приборами, предназначенными для определения статических и динамических параметров сейсмического волнового поля и могут работать совместно с любым источником возбуждения сейсмических колебаний импульсного типа.

	Приборы компактны и экономичны. Это позволяет эффективно использовать их при проведении полевых работ в труднодоступных участках местности, на промышленных и строительных площадках с повышенным уровнем геосейсмического фона, в шахтных выработках.

	В основе работы станций лежит принцип синхронного накопления сигналов со знаком «плюс» или «минус», что обеспечивает повышение отношения сигнал/шум сейсморегистрирующего канала.

	Сейсмостанции выполнены на современной элементной базе импортного производства с использованием AVR контроллеров Mega фирмы Atmel. В состав каждого прибора входят блок управления и цифровой обработки, Flash-память для долговременного хранения больших объемов данных, блок АЦП и блок предварительной аналоговой обработки, обеспечивающий необходимую амплитудно-частотную коррекцию входных сейсмических сигналов. Все блоки питаются от импульсного стабилизированного источника. Графическая и текстовая информация визуализируется на экране встроенного плазменного или ЖК дисплея с разрешением 320240 пикселей. Управление работой прибора осуществляется в режиме «диалог» с помощью матричной клавиатуры 84LS фирмы Grayhill или отечественной СК-12 Управляющая программа содержит большое количество сервисных функций в виде текстовых «подсказок», что способствует оперативности освоения прибора и упрощает работу с ним.

	Приборы могут применяться для изучения структурных особенностей верхней части геологической среды, расположенных на глубинах от единиц до десятков и сотен метров, в частности, для определения карстовых пустот, подземных воронок и выработок, для локализации месторождений полезных ископаемых, например, нефте-газоносных структур небольшой мощности, для поиска и трассирования подземных водоносных пластов, для оценки надежности грунтов в зонах предполагаемого строительства зданий, сооружений, транспортных и коммуникационных магистралей и т. п.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ

Самая экономичная аппаратура в мире в классе малоканальных  инженерных сейсмических станций.

Компактность, простое управление, малый вес, широкий рабочий температурный диапазон.

Мониторинг геосейсмических шумов в псевдореальном времени, сохранение на флэш диске более 500 сейсмограмм.

Высокоскоростной AVR контроллер обеспечивает выполнение практически любой операции в реальном времени.

Синхронное суммирование одиночных сейсмограмм со знаком "+" или "-".

Цифровой алгоритм, полностью устраняющий искажения типа смещения нулевой линии.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Число каналов | 6, 12, 18, 24 и более |
| Входной импеданс | Дифференциальный 2k ohms // 0.01µF |
| Усиление | 0, 12, 24, 36, 48 дБ |
| Частотный диапазон | 5 - 4000 Hz |
| Разрешение АЦП | 16 bits |
| Период дискретизации | 62.5, 125, 250, 500, 1000 мксек |
| Число выборок на канал | 512, 1024, (2048) |
| Предварительный ФВЧ (12 дБ/окт) | 5, 250, 500, 1000, 2000 Гц |
| Режекторный фильтр 50( 2 Гц | 30 дБ |
| Предварительная задержка | 0 – 9999 мсек (шаг 1 мсек) |
| Вход запуска | Пъезо, разрыв контакта, сейсмодатчик |
| Система |  |
| Управляющий контроллер | AVR ATmega |
| Хранение данных | Флэш диск ( 12 Мбайт |
| Интерфейс | USB |
| Формат данных | Sinus.SG, SEG-Y, SU |
| Дисплей | Quarter VGA (EL или LCD) |
| Напряжение питания | 10 … 20 В |
| Мощность потребления | 4,6 Вт |
| Рабочая температура | -20 … +40 °C |
| Масса | 5,5 кг (max) |

Зав. Лаборатории сейсмометрии доктор тех. наук Сенин Лев Николаевич

E-mail: senin.lev@yandex.ru.

Отдел продаж: +79502099711 Ушаков Артем

###### Основные технические характеристики сейсмостанций «Синус»

| Число сейсмических каналов | 6, 12, 24, 32 |
| --- | --- |
| Полоса регистрируемых частот (Гц) | 5 – 4000 |
| Число разрядов АЦП* | 16 или 22 |
| Ступени усиления (дБ) | 0, 12, 24, 36, 48 |
| Динамический диапазон регистрируемых сигналов с учетом усиления (дБ, не менее) | 120 |
| Ступени ФНЧ (аналоговый) с подавлением 12 дБ/окт (Гц) | 250, 500, 1000, 2000, 4000 |
| Ступени ФВЧ (аналоговый) с подавлением 12 дБ/окт (Гц) | 5, 250, 500, 1000, 2000 |
| Подавление РФ частоты 50 ±2Гц (дБ, не менее) | 30 |
| Максимальный входной сигнал (В) | ± 2,5 |
| Среднее эффективное значение уровня шумов при усилении 48 дБ (LSB) | 3…5 |
| Взаимное влияние между двумя соседними каналами (дБ, не более) | -82 |
| Период дискретизации (мкС)* | 1000, 500, 250, 125, 62.5 |
| Число выборок на канал* | 256, 512, 1024, 2048 |
| Форматы сохранения данных в компьютере | SG («Синус»), SEG-Y, SEG-2, SU |
| Время задержки регистрации с шагом 1 мС | 0 – 9999 |
| Выполнение накопления (суммирования) | Со знаком «+» или «(» |
| Размер результирующего слова* | (15разрядов+Знак) или (21 разряд + Знак) |
| Емкость флэш-диска, (Мбайт, не менее) | 6 |
| Порт обмена данными с ЭВМ РС | USB |
| Использование Notebook на профиле | Не требуется |
| Режим работы станции | «Диалог с оператором» |
| Тип дисплея | WG320.240C, Planar EL320.240. 36 |
| Время формирования сейсмограммы на экране дисплея (сек, не более) | 1,5 |
| Время записи сейсмограммы на флэш-диск со 100% контролем записи (сек, не более) | 3 |
| Время считывания сейсмограммы из флэш-диска и вывод на экран дисплея (сек, не более) | 2 |
| Контроль сейсмической «косы» | Есть |
| Контроль напряжения питания | Есть |
| Старт регистрации данных | Пьезодатчик, сейсмодатчик, разрыв контакта |
| Диапазон рабочих температур (град. С) | -20 …+45 |
| Напряжение питания (В) | 10…20 |
| Максимальная мощность потребления (Вт) | 4,5 |
| Масса сейсмостанции (кГ, не более) | 5 |
| Габаритные размеры 24-канал. станции (мм) | 250(160(300 |
| Габаритные размеры 12-канал. станции (мм) | 250(160(150 |
| Примечание: Параметры, отмеченные символом «*», могут изменяться программно |

Сравнение основных технических параметров инженерных сейсмостанций ведущих фирм-производителей данной аппаратуры.

|  | ABEM RAS-24 (ABEM Geophysics, Швеция) | McSeis-SX24 (OYO Corporation, США) | Лакколит 24-М (ООО ЛогиС, Россия) | Синус-24MS (ИГф УрО РАН, Россия) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число регистрируемых каналов | 12, 24 | 1, 3, 6, 12, 24 | 24 | 6, 12, 24, 32 |
| Диапазон регистрируем. частот, Гц | 2 - 3300 | 4,5 - 4600 | 5 - 4000 | 5 - 4000 |
| Разрядность АЦП | 24 | 18 | 24 | 16 или 22 |
| Предусиление, дБ | 12, 24, 36, 48 | 24, 36, 48, 60 | 0, 20, 40 | 0, 12, 24, 36, 48 |
| Регулируемая аналоговая частотная коррекция. | Нет | Нет | Нет | Есть |
| Регулируемая цифровая частотная коррекция. | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Период дискретизации, мкС | 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 | (25), 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 | Минимальный 62 | 62, 125, 250, 500, 1000 |
| Количество выборок на канал | 16384 | 1024, 2048 | До 3072 | 256, 512,1024, 2048 |
| Формат данных | SEG-2, SEG-D | MS-DOS | SEG-Y | SG, SEG-Y, SEG-2, SU |
| Контроль сейсмокосы | Есть | Есть | Есть | Есть |
| Наличие встроенной micro-PC | Нет | Есть (i 486DX4) | Нет | Нет |
| Необходимость использования notebook на профиле | Требуется | Не требуется | Требуется | Не требуется |
| Напряжение питания, В | 12 (без notebook) | 10,5 – 12,5 | 12 (без notebook) | 10 - 20 |
| Мощность потребления, Вт | 24 (без notebook) | 36 | 12 (без notebook) | 4,5 |
| Диапазон рабочих температур, град.С | -30…+70 (без notebook) | 0…+45 | -30…+50 (без notebook) | -20…+45 |
| Масса, кг | 5 (без notebook) | 8 | 5 (без notebook) | 5 |
| Габариты, мм | 270(340(150 (без notebook) | 330(280(220 | 160(300(260 (без notebook) | 250(160(300 |
| Цена, руб. | более 1 млн. | более 1 млн. | от 400 т. | от 200 т. |